江阴兴澄特种钢铁有限公司酸洗污泥综合利用项目环境影响评价第二次公示

江阴兴澄特种钢铁有限公司委托苏州合巨环保技术有限公司编制的《江阴兴澄特种钢铁有限公司酸洗污泥综合利用项目环境影响报告书》初稿已初步完成。根据《环境影响评价法》、《环境保护公众参与办法》的有关规定，现向社会公众公开征求意见，公告如下：

一、建设项目名称及基本情况

项目名称：江阴兴澄特种钢铁有限公司酸洗污泥综合利用项目；

建设单位：江阴兴澄特种钢铁有限公司；

建设规模：利用兴澄特钢滨江厂区现有400m2烧结区对酸洗污泥进行综合利用，将收集的酸洗污泥掺入混匀矿中，经配矿、烧结形成烧结矿，项目完成后，年处理能力酸洗污泥10000吨，现有400m2烧结区产品方案不变，年产烧结矿411.84万t/a，副产品浓硫酸0.8万t/a；

项目性质：改建；

行业类别：N 7724危险废物治理；

建设地点：江苏省江阴经济开发区滨江东路297号。本项目酸洗污泥综合利用主要是依托现有项目400m2烧结厂区，不新增用地。

工作制度：本项目不新增员工，员工从烧结厂区调剂。年工作日330天，执行四班三运转工作制度，全年运行时数7920h；

拟定投产时间：2021年12月。

二、建设项目对环境可能造成影响的概述

1、废气

本项目烧结过程依托现有烧结厂区废气处理设施。

2、废水

本项目不新增生活污水，新增车辆清洗废水以及初期雨水经收集后送至厂区中水回用系统进行深度处理后进行回用，不外排。

3、噪声

车间内通过选用低噪声设备，合理布局和加强隔声、减振、消声等措施，确保厂界达标排放。

4、固废

对固体废物进行分类收集、贮存，危险固废暂存场所的按要求进行建设，做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染；半固态危险废弃物应当由铁罐或塑料筒封装存放，防止泄漏、流失，不被雨淋、风吹，定期专车运送。

三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施的要点

1、废气

本项目废气处理设施依托现有项目，现有项目有组织废气主要为破碎环节产生废气，配料整粒环节产生废气，一次筛分、二次筛分环节产生废气，一次混合、二次混合环节产生废气，烧结机尾产生废气以及烧结机头产生废气。破碎环节产生废气经布袋除尘处理后通过1根55米高排气筒1#排放；配料整粒以及筛分环节产生废气经布袋除尘处理后通过1根55米高排气筒2#排放；一次混合废气、二次混合废气经2套布袋除尘处理后，与经1套脉冲布袋除尘处理后的烧结机尾废气一并通过55米高排气筒3#排放；烧结机头产生废气经2套电除尘器+1套活性炭净化系统处理后通过1根80米高排气筒4#排放；

2、废水

本项目不新增生活污水，新增车辆清洗废水以及初期雨水经收集后送至厂区中水回用系统进行深度处理后进行回用，不外排。

3、噪声

本项目车间内通过选用低噪声设备，合理布局和加强隔声、减振、消声等措施，确保厂界达标排放

4、固废

本项目对固体废物进行分类收集、贮存，危险固废暂存场所按要求进行建设，做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染；半固态危险废弃物应当由铁罐或塑料筒封装存放，防止泄漏、流失，不被雨淋、风吹，定期专车运送

四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

本项目生产过程中采取的污染治理措施可行，可实现污染物达标排放，对环境污染贡献值小，影响小，项目拟建地可维持环境质量现状；根据HJ2.2-2018大气环境防护距离的计算结果，项目无须设置大气环境防护距离；以本项目以烧结厂区为界设置600m的卫生防护距离，维持不变。项目卫生防护距离范围内无环境敏感点；建设项目能满足清洁生产和循环经济的要求；在企业做到污染物稳定达标排放的前提下当地公众对项目建设没有反对意见；在建设单位做好各项风险防范措施及应急措施的前提下项目的风险值在可接受范围内；经济损益具有正面效应。

因此，从环境保护角度上讲，施工期和运营期建设单位在积极采取必要的环境保护措施，同时加强风险事故的控制措施后，该项目在本地区建设是可行的。

五、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

1、查阅方式

公众认为必要时，向苏州合巨环保技术有限公司通过电话或E-mail联系，由电子邮件的形式索取简本。

联系电话：13862084205

E-mail：scttt5210@163.com

2、查阅期限

本公告公布日起10个工作日内。

六、征求公众意见的范围和主要事项

1、征求公众意见的范围项目周边企业和居民。

2、征求意见的主要事项：

从环保角度出发，您对该项目建设的态度和建议，并简要说明原因。即日起，公众可以在10个工作日内以信函、传真、电子邮件或其他方式，向我公司咨询该项目环境影响报告书相关信息，并提出有关意见和建议。

七、公众意见表的网络链接：http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

八、联系方式

1、建设单位

单位名称：江阴兴澄特种钢铁有限公司

联系人：曹总

联系人电话：13961696137

联系地址：江苏省江阴高新区滨江东路297 号

2、环评单位

单位名称：苏州合巨环保技术有限公司

联系人：束工

联系人电话：13862084205

邮箱：scttt5210@163.com

联系地址：苏州市珠江南路211号1幢1515室