# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：

建设单位（盖章）：    江阴中南重工有限公司

编  制  日  期：          2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2000吨法兰锻件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2208-320258-89-01-545038 |
| 建设单位联系人 | 卜** | 联系方式 | 138015**** |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区中南路3号 |
| 地理坐标 | （ 120 度 21分 41.756 秒， 31度 57 分 6.037 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 锻件及粉末冶金制品制造C3393 | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业 33、68铸造及其他金属制品制造 339”中“其他” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澄高行审备〔2022〕83号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 0.9% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15000m2 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十、金属制品业 33、68铸造及其他金属制品制造”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”应该编制环境影响报告表（污染影响类）。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》表1要求进行判定。 表1-1 专项评价类别表 专项评价的类别 设置原则 判定 大气 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标 2 的建设项目 本项目不涉及 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目不涉及 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3 的建设项目 本项目不涉及 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及 综上，本项目无需专项评价。 |
| 规划情况 | 规划环评名称：《江阴市高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：《江阴市高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）的批复》、澄政复[2012]74号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审批机关：中华人民共和国环境保护部 审批文件名称及文号：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见、环审[2015]112号 召集审查机关：中华人民共和国环境保护部 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ①、与关于《江阴市高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）》的相符性分析： 本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，为工业用地M1，本项目从事法兰锻件的生产，不属于国家禁止类、限制类项目，不列入负面清单。 ②、与关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见的相符性分析： 表1-2 与关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见的相符性分析 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号），本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表1-3。 表1-3 重要生态功能区一览表 本项目不占用生态红线区域，不在其保护区范围内从事禁止行为，符合管控要求。所以本项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》、《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符。 （2）环境质量底线 本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会改变环境质量现状。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目原辅料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足； |
| 其他符合性分析 | 项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 高新区已制定详细的产业准入负面清单，该负面清单针对产业制定了详细的管理措施，根据《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（2019 年版）、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）和《市场准入负面清单》（2022年版）分别进行说明，具体见表1-4。 ①与《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（2019 年版）相符性分析 表1-4 项目与《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（2019 年版）相符性分析 由上表可知，本项目不属于《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（2019 年版）中禁止投资项目。 ②与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符性分析 本项目属于铸造及其他金属制品制造项目，不涉及码头、港口，不属于清单所列钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目或其他禁止建设的落后产能项目、高耗能高排放项目；项目建设地位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，未占用长江流域河湖岸线，不在相关生态保护区范围内，对照《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目不属于该清单所列禁止类项目。 ③与《市场准入负面清单》（2022年版）相符性分析 本项目属于铸造及其他金属制品制造项目，对照《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于清单所列许可准入范畴或禁止性规定内。 综上，本项目符合国家及地方政策，不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）和《市场准入负面清单》（2022年版）所列禁止类项目。 表1-5 本项目与国家及地方相关政策相符性分析 （5）《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40号）相符性 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40号），本项目位于高新区工业集中区，属于重点管控单元。（具体见附图7），对照无锡市“三线一单”生态环境准入清单中重点管控单元的相符性分析具体见表1-6。 表1-6 与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 综上所述，本项目符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中要求。 2、其他国家及地方政策相符性 表1-7 本项目与当地环保政策相符性分析一览表 本项目与《江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案》中相关规定对照分析情况见下表1-8。 表1-8 与《江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案》对照分析情况 由上表可知，本项目的建设符合“263”专项行动环保政策。 3、土地利用规划相符性 高新区（城东街道）工业园区四至范围： 重点工业园区：东至张家港市界及凤凰山大道、长山大道，西至萧山路、白屈港、新长铁路及通博路、科技大道，南至东横河、滨江东路及南沿江高铁，北至长江。 特色工业园区：东至寿山及大寨河，西至蟠龙山路，南至芙蓉大道，北至东横河及东盛路。 本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，位于以上四至范围内，工业园区升级改造后仍位于位于江阴市高新区工业园区内（见附图9 工业园区升级改造后高新区工业园区示意图）用地性质属于M1工业用地，符合当地用地规划要求。 4、环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合高新区环保规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴中南重工有限公司成立于1980年10月，现位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，原为江阴中南重工股份有限公司，主要从事Ⅰ、Ⅱ、III类压力容器、各种材质的管件、法兰、管子加工及不锈钢的酸洗加工制造。该公司《高端装备制造基地建设项目》于2011年11月1日通过江阴市环境保护局审批，并于2015年3月18日通过“三同时”验收；该公司《管系产品搬迁项目》于2012年5月24日通过江阴市环境保护局审批，并于2014年11月10日通过“三同时”验收。 由于企业发展需求，该公司利用自有厂房，购置电液锤、空气锤、机床等国产设备共110台（套）。项目完成后，年产2000吨法兰锻件的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业 33、68铸造及其他金属制品制造”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应该编制环境影响报告表。 2、产品方案 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计生产能力 年运行 时数 （小时） 扩建前 扩建后 增减量 1 生产车间 碳钢管系 7500吨/年 7500吨/年 0 7200 不锈钢管系 2500吨/年 2500吨/年 0 不锈钢法兰 30000吨/年 30000吨/年 0 碳钢法兰 20000吨/年 20000吨/年 0 压力容器 25000吨/年 25000吨/年 0 法兰锻件 0 2000吨/年 2000吨/年 3、项目工程组成表 本项目公用及辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目公用及辅助工程表 工程名称 建设名称 总设计能力 备注 扩建前 扩建后 增减量 贮运 工程 原料成品仓库 1500m2 2000m2 500m2 室内，新增 公用工程 给水系统 50t/h 50t/h 0 由区内自来水管网提供，利用现有余量 排水系统 雨水管网 2*80t/h 2*80t/h 0 厂区内雨水管网，利用现有余量 废水管网 20t/h 20t/h 0 厂区内生活污水管网，利用现有余量 供气 200m3/h 200m3/h 0 由江阴天力燃气有限公司供应 供电 800KVA、315KVA 800KVA、315KVA 0 利用厂区现有 环保工程 废气 油漆废气处理系统 30000m3/h×1套 30000m3/h×1套 0 捕集率达95%,净化效率漆雾达90%、甲苯和二甲苯达80%，处理后通过一根15米高的排气筒DA004达标排放 酸雾处理系统 6000m3/h×2套 6000m3/h×2套 0 捕集率达90%,处理效率85%，处理后各通过一根15米高的排气筒DA002、DA006达标排放 喷丸废气处理系统（布袋除尘装置，一开一备） 20000m3/h×2套 20000m3/h×2套 0 全部捕集，净化效率99%，经净化处理后通过一根15米高的排气筒DA001达标排放 移动式焊烟净化装置 6套 6套 0 捕集率达60%,净化效率达98%，处理后无组织排放 废水 化粪池 30m3 30m3 0 简单生化处理，原有 预处理设施 20t/d 20t/d 0 零排放，原有 固废 一般固废堆场 250m2 300m2 50m2 综合利用或处置，不排放 危险废物暂存区 120m2 120m2 20m2 规范化收集，不排放 噪声 降噪量 ≥25dB（A） 厂界达标 备注：公用及辅助工程均由江阴中南重工有限公司担任责任主体。 4、主要生产设备一览表 表2-3 主要生产设备一览表 类型 设备名称 规格 数量（台） 备注 扩建前 扩建后 增减量 生产及辅助设备 支管鞍座 DN600-1500 2台 2台 0 国产，原有 开孔切割机 DN60-600 4台 4台 0 国产，原有 液压数控弯管机 DN15-32 4台 4台 0 国产，原有 DN40-80 5台 5台 0 国产，原有 机械数控弯管机 DN100-150 3台 3台 0 国产，原有 管子等离子切割机 DN250-600 4台 4台 0 国产，原有 管子等离子切割机 DN100-350 6台 6台 0 国产，原有 管端坡口切割机 DN15-25 6台 6台 0 国产，原有 DN32-50 6台 6台 0 国产，原有 DN65-100 4台 4台 0 国产，原有 带锯切割机 GB4040 8台 8台 0 国产，原有 砂轮切割机 - 16台 16台 0 国产，原有 工装平台 4m*2m*15cm 50块 50块 0 国产，原有 6m*3m*25cm 16块 16块 0 国产，原有 交直流两用焊机 500/400 90台 90台 0 国产，原有 CO2气保护焊机 KRII500 68台 68台 0 国产，原有 氩弧焊机 500-1 126台 126台 0 国产，原有 滚轮架 1T 60副 60副 0 国产，原有 20T 16副 16副 0 国产，原有 60T 6副 6副 0 国产，原有 焊接翻转变位器 500Kg 60台 60台 0 国产，原有 焊接吸烟机 - 86台 86台 0 国产，原有 数控板料切割机 15m*4m 2台 2台 0 国产，原有 试压泵 - 8台 8台 0 国产，原有 卷板机 25-100 1台 1台 0 国产，原有 12-35 2台 2台 0 国产，原有 卷板机 1-15 2台 2台 0 国产，原有 12M数控铣边机 - 2台 2台 0 国产，原有 三维自动埋弧焊机 - 6台 6台 0 国产，原有 三维数控钻孔机 - 5台 5台 0 国产，原有 有色金属管切割机 1/2”-4” 8台 8台 0 国产，原有 焊接机械手 - 3台 3台 0 国产，原有 支管拔孔机 2”-12” 2台 2台 0 国产，原有 半自动焊机 - 4台 4台 0 国产，原有 全自动管子焊接机 3”-6” 4台 4台 0 国产，原有 6”-12” 2台 2台 0 国产，原有 周转框 3000*1200*1000 200只 200只 0 国产，原有 空压泵 30m3/h 2台 2台 0 国产，原有 空气包 20m3 2只 2只 0 国产，原有 供氧气站及氧气包 16m3 1套 1套 0 国产，原有 供CO2气站及气包 16m3 1套 1套 0 国产，原有 乙炔供气站 8m3/h 1套 1套 0 国产，原有 工位分隔架 1500*800 300付 300付 0 国产，原有 小型工具 - 70套 70套 0 国产，原有 物料架 - 120只 120只 0 国产，原有 废料箱 - 12只 12只 0 国产，原有 水箱 1m3 126只 126只 0 国产，原有 带锯床 GB4240 10台 10台 0 国产，原有 棒料剪切机 Q42-500T 1台 1台 0 国产，原有 Q42-1000T 1台 1台 0 国产，原有 多条火焰切割机 10条 10台 10台 0 国产，原有 桥式起重机 10T 3台 3台 0 国产，原有 20T 4台 4台 0 国产，原有 2T模锻电液锤 C86-50 1台 1台 0 国产，原有 3T 模锻电液锤 C86-75 1台 1台 0 国产，原有 6 TON模锻电液锤 C86-125 1台 1台 0 国产，原有 加热炉 10T 4台 4台 0 国产，原有 10t/5t 5台 5台 0 国产，原有 Ф1250辗环机 1250 1台 1台 0 国产，原有 16 TON 模锻电液锤 C86-400 1台 1台 0 国产，原有 辗环机 ∮6500mm 1台 1台 0 国产，原有 ∮9000mm 1台 1台 0 国产，原有 燃气锻造加热炉 - 8台 8台 0 国产，原有 热处理炉 1.5t/3t 2台 2台 0 国产，原有 热处理炉 10t 2台 2台 0 国产，原有 淬火水池 4M x 2M 1台 1台 0 国产，原有 车床 400Ф，500Ф， 630Ф 3台 3台 0 国产，原有 铣床 - 1台 1台 0 国产，原有 桥式起重机 2 TON 1台 1台 0 国产，原有 数控车床 E-CA6140 2台 2台 0 国产，原有 数控车床 CAK50856BJ 12台 12台 0 国产，原有 CSK6163 4台 4台 0 国产，原有 CK50P/750 4台 4台 0 国产，原有 SCSK6180 2台 2台 0 国产，原有 双柱立式车床 9m 2台 2台 0 国产，原有 6.3m 2台 2台 0 国产，原有 普通车床 CA6140 15台 15台 0 国产，原有 C620-1B 34台 34台 0 国产，原有 CW6163C 6台 6台 0 国产，原有 CW6100C 2台 2台 0 国产，原有 CZ6280 2台 2台 0 国产，原有 T2-032 2台 2台 0 国产，原有 T2-011T 2台 2台 0 国产，原有 C6163B 12台 12台 0 国产，原有 CW6280B 4台 4台 0 国产，原有 CW61100B 6台 6台 0 国产，原有 CW61125B 2台 2台 0 国产，原有 立式钻床 Z535 5台 5台 0 国产，原有 Z5150B 18台 18台 0 国产，原有 摇臂钻床 Z3050 9台 9台 0 国产，原有 Z3080 3台 3台 0 国产，原有 Z30100X31 5台 5台 0 国产，原有 钻铣床 Z4125 3台 3台 0 国产，原有 钻头磨床 DG6-60 1台 1台 0 国产，原有 带锯床 GB4265 7台 7台 0 国产，原有 GB4270 3台 3台 0 国产，原有 S-12H 21台 21台 0 国产，原有 H460-HF 4台 4台 0 国产，原有 H461-HP 8台 8台 0 国产，原有 双柱龙门带锯床 GY4265 3台 3台 0 国产，原有 GT42100 4台 4台 0 国产，原有 液压打包机 Y81-125 1台 1台 0 国产，原有 棒料剪切机 Q42-500T 1台 1台 0 国产，原有 梁式起重机 5T×9.9 4台 4台 0 国产，原有 10T×14.5 8台 8台 0 国产，原有 5T×14.5 20台 20台 0 国产，原有 梁式起重机 10T×9.9 4台 4台 0 国产，原有 清洗烘干机 QXLJ600 1台 1台 0 国产，原有 交直流弧焊机 ZX-500 1台 1台 0 国产，原有 氩弧焊机 WSM-500-1 2台 2台 0 国产，原有 台式电阻炉 - 1台 1台 0 国产，原有 数控车床 CX50 6台 6台 0 国产，原有 CK50 6台 6台 0 国产，原有 台钻 O-13 3台 3台 0 国产，原有 立式钻床 Z5150 10台 10台 0 国产，原有 摇臂钻床 Z-32 1台 1台 0 国产，原有 Z3050 6台 6台 0 国产，原有 Z3080 3台 3台 0 国产，原有 立式铣床 X5032 3台 3台 0 国产，原有 龙门型立式加工中心 JGC1500 4台 4台 0 国产，原有 普通车床 CA6140 2台 2台 0 国产，原有 铣边机 XB1-9 3台 3台 0 国产，原有 刨边机 10米 1台 1台 0 国产，原有 电动管端加工机 Q1280 4台 4台 0 国产，原有 弯管机 DW168NVCB 1台 1台 0 国产，原有 卷板机 S20-2000 3台 3台 0 国产，原有 EZW11S-140×4000 1台 1台 0 国产，原有 W11S-45×2500 3台 3台 0 国产，原有 W11-25×2500 1台 1台 0 国产，原有 焊接操作机 LHQ2045 2台 2台 0 国产，原有 LH2025 2台 2台 0 国产，原有 LH6070 4台 4台 0 国产，原有 CZ22-46 3台 3台 0 国产，原有 HB-300 1台 1台 0 国产，原有 LH4025 2台 2台 0 国产，原有 各类焊机 - 80台 80台 0 国产，原有 等离子切割机 G100-D 4台 4台 0 国产，原有 LGK-63 1台 1台 0 国产，原有 PC200-D 1台 1台 0 国产，原有 G160-D 1台 1台 0 国产，原有 万能水切割机 DARD1 1台 1台 0 国产，原有 自动焊接操作机 QLH 4台 4台 0 国产，原有 四柱液压机 Y32-5000T 1台 1台 0 国产，原有 全纤维台车式退火炉 21470×3190×5628 1台 1台 0 国产，原有 双梁桥式起重机 100T 5台 5台 0 国产，原有 酸槽 2.43 m3 1台 1台 0 国产，原有 2 .025m3 1台 1台 0 国产，原有 2.7 m3 1台 1台 0 国产，原有 45m3 1台 1台 0 国产，原有 工业打字机 - 2台 2台 0 国产，原有 空气压缩机 1.8m3 1台 1台 0 国产，原有 配电箱 - 1台 1台 0 国产，原有 空气压缩机 W-1.9/7 1台 1台 0 国产，原有 V-0.67/7 1台 1台 0 国产，原有 W-1/8 1台 1台 0 国产，原有 W-1/7 1台 1台 0 国产，原有 喷油螺杆式空压机 R110IU-A10 1台 1台 0 国产，原有 电动试压泵 4DY-25/60 4台 4台 0 国产，原有 单梁行车 10T、5T、10T 7台 7台 0 国产，原有 双梁行车 20T/5T 3台 3台 0 国产，原有 50T/10T 2台 2台 0 国产，原有 清洗槽 2.7 m3 1个 1个 0 国产，原有 生产及辅助设备 环机 2.5米*3 0 2台 2台 国产、新增 2米 0 2台 2台 国产、新增 机床普车 6180 0 15台 15台 国产、新增 机床 61160 0 4台 4台 国产、新增 620 0 20台 20台 国产、新增 61125 0 5台 5台 国产、新增 630 0 15台 15台 国产、新增 燃气锻造加热炉 6.2*3.5*90 0 6台 6台 国产、新增 龙门钻铣 - 0 4台 4台 国产、新增 立车 - 0 8台 8台 国产、新增 普通立钻 - 0 10台 10台 国产、新增 空气锤 2T 0 3台 3台 国产、新增 C41B-2T 0 2台 2台 国产、新增 C41B-1.5T 0 2台 2台 国产、新增 C41B-1T 0 2台 2台 国产、新增 C41B-0.75 0 3台 3台 国产、新增 电液锤 - 0 3台 3台 国产、新增 CCY-10TD 0 1台 1台 国产、新增 BY-5T 0 1台 1台 国产、新增 CCY-3TLD 0 1台 1台 国产、新增 CCY-2TLD 0 1台 1台 国产、新增 5、主要原辅材料消耗情况、理化性质及危险特性 主要原辅材料消耗情况，具体见表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗情况 序号 名称 主要成分、规格 包装规格 年用量（吨/年） 最大储存量（吨/年） 储存位置 扩建前 扩建后 增减量 1 无缝钢管（件） 钢 - 8100 8100 0 800 仓库 2 不锈钢管（件） 钢 - 2700 2700 0 300 仓库 3 焊材 - - 120 120 0 12 仓库 4 粘贴纸 - - 3 3 0 0.3 仓库 4 不锈钢钢锭、钢坯 321、316、316L - 46200 46200 0 4500 仓库 5 碳钢钢锭、钢坯 16Mn、20# - 30800 30800 0 3000 仓库 6 亮光剂 - - 2.5 2.5 0 0.2 仓库 7 不锈钢钢锭、钢坯 钢 - 2.1 2.1 0 0.2 仓库 8 液压油 矿物油 25kg/桶 60 65 5 6 仓库 9 压力容器用钢板 16MnR/15MnVR/0Cr18Ni9Ti - 23250 23250 0 2500 仓库 10 锻件(法兰、封头等) 16Mn - 5250 5250 0 500 仓库 11 管材 20#、20G - 2800 2800 0 300 仓库 12 焊接材料 无铅 - 525 525 0 50 仓库 13 醇酸漆 醇酸树脂、甲苯7.5%、二甲苯12% 25kg/桶 1 1 0 0.1 仓库 14 环氧漆 环氧树脂、甲苯4%、二甲苯10% 25kg/桶 9 9 0 0.9 仓库 15 稀释剂 甲苯20%、二甲苯20% 25kg/桶 5 5 0 0.5 仓库 16 铁丸 / - 3000 3000 0 300 仓库 17 硝酸 98% - 27 27 0 3 仓库 18 氢氟酸 40% - 20 20 0 2 仓库 19 酸洗钝化膏 盐酸3.4%、水14.3%、硝酸60.9%、膨润土21.4% - 0.4 0.4 0 0.1 仓库 20 钢材 钢 - 0 2300 2300 200 仓库 21 乳化液 乳化液 25kg/桶 0 0.2 0.2 0.1 仓库 22 机油 矿物油 25kg/桶 0 2 2 0.2 仓库 23 天然气 甲烷 DN100 450万m3 490万m3 40万m3 - 管道 主要原辅料理化性质及其危险特性见表2-5。 表2-5 主要原辅料理化性质及危险特性 序号 名称 理化性质 危险特性 1 乳化液 黄棕色透明水溶液，正常状况下稳定。用于冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。 是强碱性，对眼、鼻、皮肤有刺激性影响，进入人体内会对肝脏造成很大的负担 2 机油 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味，正常状况下稳定。闪点：76℃，不溶于水，用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂。 急性毒性：大鼠经口 LD50mg/Kg，可发生油性痤疮和接触性皮炎，呼吸道和眼刺激等症状。 6、劳动定员及工作制度 工作制度：扩建前后均实行三班工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：扩建前劳动定员689人，本项目新增劳动定员80人，扩建后全厂劳动定员769人。 7、本项目水量平衡 本项目无生产废水产生，本项目新增劳动定员80人，综合考虑《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）与根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室，2008.3）及《城市居民生活用水量标准》（GB/T 50331-2002），本项目为一班制，生活用水量取50L/人·天，本项目劳动定员共计80人，年有效工作日300天计，则用水量为4t/d（1200t/a），排污量以总用水量的80%计，则生活污水排放量为3.2t/d（960t/a）。 皂化液调配用水：根据皂化液的用量0.2t/a，按配比1:10加水稀释，调配用水量为2t/a，生产过程中循环回用，定期更换，损耗按90%计。 8、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目厂区设置为原项目生产车间、本项目生产车间、辅房，厂区平面布置图见附图2。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：本项目厂界东侧隔中南路为江阴兴澄特种钢铁有限公司，南侧隔科达路为科泰检测技术服务（无锡）有限公司、西侧为江苏美阳科技有限公司、北侧隔荣达路为长山。本项目厂界周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要从事法兰锻件的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 法兰锻件生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴中南重工有限公司成立于1980年10月，现位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，原为江阴中南重工股份有限公司，主要从事Ⅰ、Ⅱ、III类压力容器、各种材质的管件、法兰、管子加工及不锈钢的酸洗加工制造。该公司《高端装备制造基地建设项目》于2011年11月1日通过江阴市环境保护局审批，并于2015年3月18日通过“三同时”验收；该公司《管系产品搬迁项目》于2012年5月24日通过江阴市环境保护局审批，并于2014年11月10日通过“三同时”验收。现有项目具体建设及环评审批、验收情况见表2-6。 表 2-6 原有项目建设、审批以及验收情况 序号 环评批 复时间 审批项目 环评审 批部门 验收情况 备注 1 2011.11 《高端装备制造基地建设项目》环境影响报告书 江阴市环境保护局 2015.3通过环保设施“三同时”验收 / 2 2012.5 《管系产品搬迁项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2014.11通过环保设施“三同时”验收 / 2.1与本项目有关的原有污染情况 本报告结合审批验收情况及实际情况，统计该公司原有项目污染物产生及排放情况。 一、与本项目有关的原有污染情况 1、碳钢管系、不锈钢管系 图2-3 碳钢管系、不锈钢管系生产工艺流程及产污环节图 不锈钢法兰、碳钢法兰 图2-4 不锈钢法兰、碳钢法兰生产工艺流程及产污环节图 3、压力容器 图2-5 压力容器生产工艺流程及产污环节图 4、酸洗、钝化 · 图2-6 酸洗、钝化生产工艺流程及产污环节图 1、废气 根据原环评资料，原项目废气主要为管系车间装配、焊接粉尘和修磨粉尘；压力容器车间焊接粉尘、喷丸粉尘、油漆废气、退火热处理燃烧废气、酸洗、钝化产生的酸性废气；法兰车间锻造炉燃烧废气。 原项目无组织大气污染物产生源强见表2-7、有组织排放大气污染物排放情况见表2-8。 表2-7 无组织大气污染物产生源强 原项目压力容器车间大气卫生防护距离为100米，卫生防护距离范围内无敏感目标，故原有项目无组织排放的废气对周围环境影响较小。 表2-8 有组织大气污染物排放情况 注：原项目工作时间均按7200h/a计。 综上，各污染物均可达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1、表3标准；锻造加热炉、退火热处理燃烧废气中烟尘、SO2、NOX参照执行江苏省地方标准DB32/4385-2022《锅炉大气污染物排放标准》表1标准。 根据江阴市环境监测站监测报告（2014）澄环监（验）字第（B093）号，管系车间无组织排放监测数据为： 表2-9 管系车间废气现状监测数据 根据上表，颗粒物可达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准。 根据江苏祥祺环境监测有限公司检测报告（2021）祥祺监测（委）字第（09148），喷漆房油漆废气、酸洗废气监测数据为： 表2-10 喷漆房油漆废气排气筒（DA004）废气现状监测数据 表2-11 酸洗废气排气筒（DA002）废气现状监测数据 根据上表，颗粒物、甲苯、二甲苯、氟化物、氮氧化物均可达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准。 （2）废水 根据原环评资料，原项目产生的废水主要为：法兰表面清洗废水、浸洗废水、冲洗废水、酸雾吸收废水、生活废水。因浸洗废水与冲洗废水中含有铬、镍等重金属，酸雾吸收废水含有氮。因此项目对废水进行分质处理。 浸洗废水产生量为1202.557t/a、冲洗废水产生量为3600t/a、酸雾吸收废水产生量为120t/a以及法兰表面清洗废水产生量为20t/a等生产废水一起排入废水处理池进行中和调节后经沉淀处理，经反渗透装置处理后回用于酸洗钝化工艺中冲洗，浓水经电加热浓缩后成为含有重金属的盐泥委托有资质单位进行处置，最终项目生产废水零排放。 生活污水产生量为16536t/a，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入白屈港河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.827 t/a、0.1654t/a、0.0661t/a、0.0082t/a、0.1984t/a，该污水处理公司处理尾水在正常达标排放的前提下，对受纳水体白屈港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）固体废物 原有项目固废均综合利用或有效处置，不外排。具体结果详见表2-12。 表2-12 原有项目固体废物利用处置方式表 （4）噪声 根据原环评资料，原有项目噪声源主要为各类切割机、弯管机、卷板机、铣边机、钻孔机、拔孔机、试压泵、各类车床、模锻电液锤、锯床、铣床、空压机等生产设备及水泵、风机等生产设施及辅助设施，噪声源强为≤95dB(A)。通过设备在车间内合理布局，合理安排工作时间，水泵、风机单独设置于隔声房内，同时合理作业，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂噪声排放标准》表1中3类标准。 2.2、主要环境问题 原有项目对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，原有项目属于“二十八、金属制品业 33中81金属表面处理及热处理加工 336”中的“除重点管理以外的有酸洗、淬火工序的”，属于简化管理。企业排污许可证已申领，无环保投诉情况，排污许可证编号为：91320281142264829G001U。 根据排污许可证管理信息中相关内容，企业已制定相关监测计划。 表2-13 原项目环境监测计划 本项目利用自有厂房进行建设，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。目前该地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，生活污水通过接管口接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 现有项目土壤地下水防治措施、分区防渗情况： （1）加强生产操作人员安全、环境保护意识与技能培训，规范其工作操作流程； （2）企业建立土壤和地下水污染隐患排查制度，定期对容器、管道、泵及土壤污染防控设备等进行检查，对罐区储罐进行专项巡查，识别“跑冒滴漏”或泄漏等潜在风险； （3）定期对管道、法兰、管道接口、泵等易发生“跑冒滴漏”或泄露的位置进行维护和保养，防止对土壤和地下水造成污染； （4）做好危废的储存、转移工作，建立危废管理制度，防止危废泄漏等事故发生； （5）加强原辅材料的存储、使用管理，防止在生产、储存中发生逸散、泄露等，导致土壤污染； （6）根据环保主管部门要求，落实其他环境管理、保护、自查自纠工作。 2.3原项目总量控制指标表 原项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、SS、氨氮、TP、TN 废气：颗粒物、烟尘、SO2、NOx、甲苯、二甲苯、氟化物 建设项目污染物排放总量指标见表2-14。 表2-14 现有项目污染物排放总量指标 单位 t/a 类别 污染物名称 现有项目 实际排放量 核定排放量 废气 有组织 颗粒物 0.35 0.35 烟尘 0.72 0.72 SO2 1.7 1.7 NOx 8.67 8.67 甲苯 0.25 0.25 二甲苯 0.35 0.35 氟化物 0.3 0.3 无组织 颗粒物 8.1 8.1 甲苯 0.195 0.195 二甲苯 0.29 0.29 NOX 0.011 0.011 氟化物（以F计） 0.011 0.011 合计 颗粒物 8.45 8.45 烟尘 0.72 0.72 SO2 1.7 1.7 NOx 8.681 8.681 甲苯 0.445 0.445 二甲苯 0.64 0.64 氟化物 0.311 0.311 废水 生活污水 废水量 16536/16536 16536/16536 COD 7.441/0.827 7.441/0.827 SS 6.614/0.1654 6.614/0.1654 氨氮 0.744/0.0661 0.744/0.0661 总磷 0.132/0.0082 0.132/0.0082 总氮 1.158/0.1984 1.158/0.1984 固废 0 0 备注：废水污染物“/”左数据为进入污水处理厂的接管量，“/”右数据为污水处理厂处理后的外排量。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气环境质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状数据选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本报告选取2021年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2021年度江阴市环境状况公报》进行区域达标性判断。具体数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 名称 监测点坐标 污染物 年评价指标 评价标准（μg/m3） 现状浓度（μg/m3） 达标 情况 X（经度） Y（纬度） 高新区空气自动站监测站 120.303558oE 31.919933oN PM2.5 年均值 35 34.2 达标 SO2 年均值 60 9.1 达标 NO2 年均值 40 38.6 达标 PM10 年均值 70 61.1 达标 CO 24小时平均浓度 4 mg/m3 1.343mg/m3 达标 O3 日最大8小时平均浓度 160 171 超标 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，建设项目所在区域PM2.5年均浓度、SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。 高新区已针对超标现场出具大气整治方案，同时根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 2、 地表水环境 本项目纳污河流为白屈港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划， 白屈港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。地表水监测数据引用江阴秋毫检测有限公司（2020）JYQHT-BG-01（水）字第（1590）号，断面数据见表3-2。 表3-2 地表水现状监数据 监测河流 断面位置 监测日期 时间 pH 化学需氧量 氨氮 总磷 白屈港河 污水厂排放口上游500米 2019-5-26 11:32 7.24 20 1.02 0.12 2019-5-27 10:11 7.31 16 0.452 0.10 2019-5-28 9:50 7.35 16 0.762 0.11 污水厂排放口下游1000米 2019-5-26 11:58 7.49 11 0.994 0.06 2019-5-27 10:32 7.39 11 1.49 0.06 2019-5-28 10:20 7.56 11 0.123 0.07 Ⅲ类水质标准值（mg/L） 6~9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 根据地表水环境质量现状监测结果可知，白屈港河氨氮未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，经《高新区水环境综合整治方案》中的整治措施治理后，可确保水环境质量得到改善。 3、声环境 本项目位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，本项目建设地环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。根据江苏国泰环境监测有限公司检测报告（2022)国泰监测.江（委）字第（10088），监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果 监测地点 监测位置 监测时间 等效声级dB(A) 监测时间 等效声级dB(A) 昼间 夜间 N1 项目地东侧外 1 米 2022.10.12 17:10～18:10 58.2 2022.10.13 00:00～01:00 50.2 N2 项目地南侧外 1 米 58.1 49.4 N3 项目地西侧外 1 米 57.8 48.7 N4 项目地北侧外 1 米 57.6 48.7 4、生态环境 本项目不新增用地，且建设地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目厂区地面全部硬化，本项目产生的废气主要为烟尘、SO2、NOx，对地下水、土壤的影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，根据现场勘查，本项目以建设地中心作为坐标的基准点，500米范围内无环境空气保护目标。 2、声环境 建设项目位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 表3-4 项目周边生态环境保护目标一览表 环境要素 生态红线名称 方位 距离（m） 红线区域范围 环境功能 生态环境 江阴市低山生态公益林（长山） 东 50 江阴境内除划归风景名胜区与森林公园以外的大小山体为生态公 益林保护区，主要包括长山、香山、 花山、绮山、蟠龙山、砂山、毗山、 白石山、秦望山、乌龟山山体等， 以及各山体周边生态敏感区 水土保持 长江肖山饮用水水源保护区 西北 5300 一级保护区：取水口上游500米至下游500米、向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域。二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域 饮用水水源保护区 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 天然气燃烧废气中烟尘、SO2、NOX参照执行江苏省地方标准DB32/4385-2022《锅炉大气污染物排放标准》表1标准，具体见表3-5。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 排气筒高度m 最高允许排放速率 kg/h 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 烟尘 10 20 / / / SO2 35 20 / / / NOX 50 20 / / / 2、废水排放标准 生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管污水中 COD、SS、石油类（仅生产废水含有）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准；处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。详见表3-6。 表3-6 污水排放标准限值 标准 污染物名称 浓度（mg/L） 接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准 COD 500 SS 400 石油类 20 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准 氨氮 45 总氮 70 总磷 8 尾水排放标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 SS 10 石油类 1.0 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准 COD 50 氨氮 4（6） 总氮 12（15） 总磷 0.5 备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声排放标准 根据本项目所在地声环境功能区划，本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界名 执行标准 类别 单位 标准限值dB（A) 昼 夜 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 dB(A) 65 55 4、固废控制标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文）中要求。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、TN 废气：颗粒物、烟尘、SO2、NOx、甲苯、二甲苯、氟化物 建设项目污染物排放总量指标见表3-8。 表3-8 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 类别 污染物名称 现有项目 本项目 “以新带老”削减量 扩建后全厂排放量 排放增减量 实际排放量 核定排放量 产生量 削减量 排放量 废气 有组织 颗粒物 0.35 0.35 0 0 0 0 0.35 0 烟尘 0.72 0.72 0.114 0 0.114 0 0.834 +0.114 SO2 1.7 1.7 0.08 0 0.08 0 1.78 +0.08 NOx 8.67 8.67 0.748 0 0.748 0 9.418 +0.748 甲苯 0.25 0.25 0 0 0 0 0.25 0 二甲苯 0.35 0.35 0 0 0 0 0.35 0 氟化物 0.3 0.3 0 0 0 0 0.3 0 无组织 颗粒物 8.1 8.1 0 0 0 0 8.1 0 甲苯 0.195 0.195 0 0 0 0 0.195 0 二甲苯 0.29 0.29 0 0 0 0 0.29 0 NOX 0.011 0.011 0 0 0 0 0.011 0 氟化物 0.011 0.011 0 0 0 0 0.011 0 合计 颗粒物 8.45 8.45 0 0 0 0 8.45 0 烟尘 0.72 0.72 0.114 0 0.114 0 0.834 +0.114 SO2 1.7 1.7 0.08 0 0.08 0 1.78 +0.08 NOx 8.681 8.681 0.748 0 0.748 0 9.429 +0.748 甲苯 0.445 0.445 0 0 0 0 0.445 0 二甲苯 0.64 0.64 0 0 0 0 0.64 0 氟化物 0.311 0.311 0 0 0 0 0.311 0 废水 生活污水 废水量 16536/16536 16536/16536 960 0 960 0 17496/17496 960 COD 7.441/0.827 7.441/0.827 0.48 0.048 0.432/ 0.048 0 7.873/0.875 0.432/ 0.048 SS 6.614/0.1654 6.614/0.1654 0.384 0.048 0.336/ 0.0096 0 6.95/0.175 0.336/ 0.0096 氨氮 0.744/0.0661 0.744/0.0661 0.0432 0 0.0432/ 0.0038 0 0.7872/0.0699 0.0432/ 0.0038 总磷 0.132/0.0082 0.132/0.0082 0.0077 0 0.0077/0.0005 0 0.1397/0.0087 0.0077/0.0005 总氮 1.158/0.1984 1.158/0.1984 0.0672 0 0.0672/ 0.0115 0 1.2252/0.2099 0.0672/ 0.0115 固废 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：废水污染物“/”左数据为进入污水处理厂的接管量，“/”右数据为污水处理厂处理后的外排量。 本项目新增生活污水接管量为960t/a，水污染物排放总量分别为COD0.048t/a、氨氮0.0038t/a、TP0.0005t/a、TN0.0115t/a；扩建后全厂生活污水接管量17496t/a，水污染物排放总量分别为COD0.875t/a、氨氮0.0699t/a、TP0.0087t/a、TN0.2099t/a，可在高新区内平衡。 扩建后全厂大气污染物颗粒物、烟尘、SO2、NOx、甲苯、二甲苯、氟化物排放总量分别为8.45t/a、0.834t/a、1.78t/a、9.429t/a、0.445t/a、0.64t/a、0.311t/a。本项目新增大气污染物烟尘、SO2、NOx排放总量分别为0.114t/a、0.08t/a、0.748t/a，新增排放总量可在高新区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用自有厂房进行建设，不新建建筑，几乎无施工期影响，不涉及施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产生及排放情况 本项目废气产生、排放情况见表4-1。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 排放形式 排气口编号 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放标准 排放时间（h） 核算方法 处理能力（m3/h） 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 治理设施 收集效率% 处理效率% 是否为可行技术 处理能力（m3/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 加热 有组织 DA0013 排气筒 烟尘 产污系数法 5000 3.17 0.016 0.114 高空排放 100 0 是 5000 3.18 0.016 0.114 10 / 7200 SO2 2.22 0.01 0.08 2.22 0.01 0.08 35 / NOx 20.8 0.1 0.748 20.8 0.1 0.748 50 / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （1）源强核算过程 根据生产工艺分析，本项目产生的废气主要为燃烧天然气产生的燃烧废气。 （2）废气排放口情况 表4-3 建设项目点源参数表 （3）卫生防护距离 本项目产生废气为有组织排放，无需设置卫生防护距离。 （4）达标排放情况分析 燃气锻造加热炉燃烧废气经配套风机收集后通过一根20米高的排气筒（DA0013）排放，风机风量设置为5000m³/h，本项目新增烟尘、SO2、NOX的排放总量分别为0.114t/a、0.08t/a、0.748t/a，均可达江苏省地方标准DB32/4385-2022《锅炉大气污染物排放标准》表1标准。 （5）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目大气污染物监测地点和频次如下： 表4-4 本项目污染源监测计划表 监测项目 点位/断面 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 DA0013 烟尘、SO2、NOx 1次/年 DB32/4385-2022《锅炉大气污染物排放标准》表1标准 （4）环境影响分析 根据《2021年度无锡市环境状况公报》，本项目所在区为非达标区；本项目周边500米范围内无敏感目标。本项目产生的大气污染物均能达标排放，对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。 2、废水 （1）废水产生情况 本项目建设地污水管网已建成，生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入白屈港河。本项目水污染物的产生情况4-5。 表4-5 本项目水污染物产生及排放一览表 （2）废水排放情况 本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水管网接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，本项目废水类别、污染物及治理设施信息见表4-6。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 本项目废水间接排放口基本情况表见表4-7。 表4-7 废水间接排放口基本情况表 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目水污染物监测地点和频次如下： 4-8 本项目污染源监测计划表 监测项目 点位/断面 监测指标 监测频次 执行排放标准 生活污水 污水接管口 pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 1次/年 接管污水中COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总氮、 总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准 （4）废水污染治理设施可行性分析 （5）依托污水处理厂可行性分析 该污水厂位于江阴市滨江东路100号，，设计处理能力为10万t/d，处理尾水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》表2标准、GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A准后排入白屈港河。该污水厂污水处理工艺流程见图4-2。 （6） 接管可行性 本项目建设地污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准，即COD500mg/L、SS400 mg/L、NH3-N 45mg/L、TN70mg/L、TP8mg/L，预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。本项目产生的生活污水能达接管标准，水质简单，不会对污水厂产生冲击负荷。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂目前尚有处理余量，能满足本项目3.2吨/天（年工作日按照300天计）的纳管要求。因此，污水处理厂有能力接纳本项目废水，从接管容量上分析是可行的，地表水环境影响可接受。 综上所述，本项目对地表水环境质量影响较小。 3、噪声 （1）噪声源及降噪情况 表4-9 噪声产生源强及治理措施 序号 设备名称 型号 设备数量（台/套） 产噪类型（频发、偶尔） 单台噪声源强〔dB(A)〕 1 环机 2.5米*3/2米 4 频发 72-82 2 机床普车 6180 15 频发 75-84 3 机床 61160/620/61125/630 44 频发 75-84 4 龙门钻铣 - 4 频发 82-85 5 立车 - 8 频发 72-84 6 普通立钻 - 10 频发 80-85 7 空气锤 2T、C41B-2T/1.5T/1T/0.75T 12 频发 85-90 8 电液锤 CCY-10TD、BY-5T、CCY-3TLD、CCY-2TLD 7 频发 85-90 9 风机 - 1 频发 85~90 注：本项目按最不利情况计，单台设备噪声源强取最大值。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ①噪声源调查表 表 4-10 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 备注：坐标轴取厂界东南角作为原点，确定设备空间相对位置。 ②噪声防治措施及投资表 表4-11 工业企业噪声防治措施及投资表 ②评价等级 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）中相关内容： 经表4-16预测分析可知，项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3 dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，声环境影响评价工作等级按三级评价。 本项目噪声源经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，故本项目噪声对周围声环境影响较小。 同时参照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）》，产生噪声污染的部门（车间或工段）的边界外应划定卫生防护距离，即该卫生防护距离之内不应有居民区和居住区规划，卫生防护距离按项目类型和规模设定，设定标准见表4-12。 表4-12 噪声污染项目卫生防护距离设定标准 本项目自由锻、模锻环节按照中型规模设定卫生防护距离，为200米。根据实地勘察，本项目厂界周围200米范围内无敏感目标，故本项目噪声对周围环境影响较小。 （2）振动污染 本项目主要振动源为空气锤、电液锤，本报告拟从振动的产生、传播途径等方面入手，提出合理有效的减振、隔振措施。振动是由机械设备运转的不平衡引起的，它通过基础传播给地基，再从地基传播出去，最后传递到墙体和其它建筑物地基，从而影响建筑物，另一方面振动通过空气传播，形成噪声，从而对人造成影响。因此最有效的减振和隔振措施应从传播途径上着手，振动的传递率与传播介质的阻尼比成一定的反比关系，即阻尼比越大，振动的传递率越小，因此首先要选择阻尼比较大的机械设备基础材料，常见的机械设备基础材料有钢弹簧类、橡胶类、软木类、毡板、空气弹簧和油压减振器等，其中硅橡胶和低温橡胶的阻尼比相对较大，减振效果较好。由于橡胶怕机油和高温，因此选择橡胶板作为减振材料时，尽量选择丁腈类和其它性能良好的橡胶板；以软木作为减振垫时，将其切成小块放在机器底座或混凝土块下面，效果比整块软木板为好；以空气隔振的减振器最典型的为隔振沟，即在设备基础周围及底部开挖宽度为10cm以上的隔振沟，沟内不填材料为好，沟宽对隔振效果影响不大。 为了达到较好的减振、隔振效果，实际设计减振、隔振措施时，往往将上述集中措施结合使用，即采用橡胶类减振板或软木类减振板，再加上隔振沟，进行综合减振和隔振，可以达到良好的效果。 根据类比调查，以上措施可以确保厂界外区域环境振动达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中的工业集中区标准，即昼间≤75dB，夜间≤72dB。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目噪声污染物监测地点和频次如下： 表4-13 本项目污染源监测计划表 监测项目 点位/断面 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 东、南、西、北各厂界 连续等效A声级 1次/季度 厂界南、北、东、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固体废物 （1）固体废物产生分析 本项目产生的固废主要为自由锻、模锻、精加工过程中产生的边角料，精加工过程产生的废皂化液，维修设备产生的废机油，职工生活活动产生的生活垃圾。 本项目固体废物产生情况分析详见表4-14。 表4-14 固体废物产生情况 注：T（Toxicity）代表毒性；I（Ignitability）代表易燃性 危险废物产生情况、污染防治措施见表4-15。 表4-15 危险废物汇总表 固体废物排放总量情况见表4-16。 表4-16 固体废物排放总量指标 原有项目固体废物处置分析见表4-17 表4-17 原有项目固体废物利用处置方式表 扩建后全厂固体废物处置分析见表4-18 表4-18 扩建后全厂固体废物利用处置方式表 （2）固体废物利用及处置情况 本项目固体废物利用处置方式见表4-19。 表4-19 建设项目固体废物利用处置方式评价表 （3）固废贮存场所（设施）环境影响分析 ①一般固废贮存场所（设施）环境影响分析 ②危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物贮存场所（设施）环境影响分析主要包括以下内容： （4）运输过程的环境影响分析 （5）运输过程的污染防治措施 （6）委托利用或处置去向 危险废物应送往有资质的单位进行集中统一的处理，危废转移处置的应遵守国家和省有关规定，并严格执行转移联单制度。 （7）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-20。 表4-20 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 危险废物的安全贮存技术要求和固废堆放处环境保护图形标志牌要求如下： a、安全贮存技术要求 b、固废堆放处环境保护图形标志牌 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB155622-1995）和苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”规定的所示标签设置危险废物标识。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-21。 表4-21 各排污口环境保护图形标志 c、 环境风险评价 d、 环境管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施后，对周围环境基本无影响。 （8）与苏环办[2019]327号文《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》相符性分析 表4-22 与苏环办[2019]327号文相符性分析表 5 、地下水、土壤环境 6、生态环境 本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区中南路3号，利用自有厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，距离最近生态环境保护目标为厂界东侧江阴市低山生态公益林（长山），约50m，故本项目不会对生态环境造成影响。 7、环境风险 7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，本项目涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质为皂化液、机油、天然气、废皂化液、废机油，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B确定危险物质的临界量。本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界量见表4-24。 表4-24 本项目所涉及的主要危险物质的最大储存量和辨识情况 备注：参照《建设项目环境 风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2其他危险物质临界量推荐值。本项目所需天然气采用管线输送方式提供，故根据两个截断阀室之间管段内天然气量作为最大存在总量。 7.2风险源分布及影响途径 本项目主要环境风险识别见下表4-25： 表 4-25 项目环境风险识别情况表 环境影响途径及危害后果为： （1）对大气的污染 （2）对水体的污染 （3）对土壤、地下水的污染 7.3风险防范措施 针对上述风险类型，本项目将根据现有项目已采取的环境风险防范措施： （1）原料贮运安全防范措施 （2）泄漏事故的防范措施 （3）安全生产管理系统 （4）火灾事故应急处置措施 （5）危险废物的环境风险防范措施。 （7）其他风险措施 ①、天然气使用时关注选择合适的管件和设备，天然气管网附近禁止有明火。 ②主要为加强监管，保证生产设备正常运转，废气、废水设施正常运转，减少对周围环境的影响。车间有无组织废气的，加强车间通风，防止发生火灾爆炸等。 （8）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA0013/加热 | 烟尘、SO2、NOX | 采用清洁能源天然气为燃料，收集高空排放 | DB32/4385-2022《锅炉大气污染物排放标准》表1标准，最高允许排放浓度烟尘≤10 mg/m3、SO2≤35 mg/m3、NOX≤50 mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 | 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。污染物排放浓度限值（mg/L）：COD≤50、SS≤10、氨氮≤4、总磷≤0.5、总氮≤12 |
| 声环境 | 主要为环机、机床普车、机床、龙门钻铣、立车、普通立钻、空气锤、电液锤、风机等，噪声源强≤90dB(A) | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，合理作业，风机单独设置在隔声房内 | 达GB12348-2008表1中3类标准，即：昼间≤65 dB(A)，夜间≤55 dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面均硬化处理，厂区内设置雨污分流系统，污水全部接管集中处理，固废暂存场所做好防渗、防流失等措施，防止污染物通过渗漏污染地下水或土壤。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 2、车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 3、定期对存放危险废物的容器进行安全检查，并做好检验记录。危废仓库做好防火、防雨、防流失、防渗措施。 4、车间地面全部硬化处理，防止危险物质渗漏。 5、加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 6、结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，属于“二十八、金属制品业 33中82铸造及其他金属制品制造339”中的“/”，属于登记管理。原有项目属于“二十八、金属制品业 33中81金属表面处理及热处理加工 336”中的“除重点管理以外的有酸洗、淬火工序的”，属于简化管理。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 项目竣工后建设单位应自主开展环境保护验收，本项目“三同时”环保验收措施见下表。 表5-1 本项目环保投资及三同时验收一览表 项目名称 线材深加工技改项目 类别 排放源 污染物 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) 处理效果、执行标准或拟达要求 投资额（万元） 完成时间 废气 天然气燃烧废气 烟尘、SO2、NOx 采用清洁能源天然气为燃料，收集后合并通过20米高排气筒（DA0013）排放 DB32/4385-2022《锅炉大气污染物排放标准》表1标准，最高允许排放浓度 20 与项目同时完成 废水 生活污水 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷 化粪池（依托现有） 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 / 噪声 噪声 设备 噪声 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，合理作业，风机单独设置在隔声房内 达GB12348-2008表1中3类标准，即：昼间≤65 dB(A)，夜间≤55dB(A) 10 固废 一般工业废物 边角料 外售综合利用 零排放 5 危险废物 废皂化液、废机油 委托有资质单位 零排放 职工生活 生活垃圾 环卫单位定期清运 零排放 绿化 厂区绿化 / 事故应急措施 按照本报告“环境风险防范措施及应急要求”执行 10 环境管理(机构、监测能力等) 企业内部安排环保专职人员 监测则委托有资质单位 / 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) 清污分流、雨污分流，设置流量计、在线监测仪，并与当地环保部门监控系统联网 / “以新带老”措施 本项目无需采取“以新带老”措施 / 总量平衡具体方案 高新区内平衡 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） / / 合计 45 / |

# 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

年产2000吨法兰锻件项目

损耗240

纳入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理

960

化粪池

960

生活用水

1200

1202

新鲜水

0.2

2

损耗1.8

皂化液调配用水

有资质单位处置

图2-1     建设项目水量平衡图   t/a

图    单位：t/d

钢材

G1燃烧废气

燃气锻造加热炉

加热

S1边角料

N1噪声

自由锻

S2边角料

模锻

N2噪声

冷却

皂化液

N3噪声

S3边角料、S2废皂化液

精加工

成品

钢管

复 检

切 料

冷 弯

装 配

检 验

焊 接

焊烟G2

修 磨

粉尘G3

试 压

水循环回用

表面处理

封 口

集 配

成品

噪声N1

法兰

焊烟G1

噪声N3

边角料S1

噪声N2

制坯

压力机冲孔、切边

电热处理

工件冷却

机加工

表面清洗

部分不锈钢送酸洗、钝化车间处理

碳钢表面涂油

打字刻印

成品入库

风干

S5边角料

S6边角料、S7废乳化液

W1-1废水

上为锻造部分

下为机加工

补充水

水蒸气

水、亮光剂

锻造加热炉

油压机制坯

碾环机成型

电液锤模锻制坯

G4燃烧废气

圆钢

坯钢

钢板

棒料剪断机

带锯床

切割

S2边角料

S3边角料

S4边角料

水循环使用

钢材

S8边角料

筒体下料

G5焊接烟尘

不合格

回圆、纵缝RT检测

筒节卷绕、焊接

不合格

环缝RT检测

筒节组装

封头

法兰

不合格

封头与筒体组装

环缝RT检测

S9边角料

划线开孔

G6焊接烟尘

管材

G7燃烧废气

接管与法兰组对焊接

管材

退火热处理

部分碳钢

接管与设备筒体组装

试压检验

不合格

压力试验

喷丸

G8粉尘、S10废钢丸

G9有机废气

部分碳钢设备油漆喷涂

部分不锈钢设备酸洗、钝化

G10有机废气

自然干化

检验、包装

出厂

不锈钢法兰、小型压力容器或部件

酸洗、钝化

浸洗

风干

不锈钢法兰、压力容器

酸洗液

水

废水W3-2

废气G11酸雾

冲洗

水

废水W3-3

大型压力容器或局部

酸洗、钝化

酸洗膏

固废S13污泥